NSP Nov10 WGW/IP__

THE INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION (ICAO)

Navigation Systems Panel (NSP)

Working Group of the Whole meeting

(Montreal, 10 – 19 November 2010)

Agenda Item : SARPs for GNSS elements and signals (ABAS, SBAS and core constellations)

ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМЫ ГЛОНАСС

Presented by Vladimir Korchagin

Prepared by (JSC ISS)  and  (GEYSER)

SUMMARY

В документе приведены результаты оценок текущих точностных характеристик системы ГЛОНАСС  за период апрель 2009- сентябрь 2010 года с целью проинформировать NSP о  состоянии созвездия ГЛОНАСС и реализуемости характеристик в SARPs.

# 1.ВВЕДЕНИЕ

Оценки текущих характеристик системы ГЛОНАСС проводились по данным Центра управления системой ГЛОНАСС и Центра глобального мониторинга СДКМ  в течение периода  апрель2009-сентябрь2010 года.

# 2. Состав созвездия  ГЛОНАСС

Состав созвездия ГЛОНАСС и выработанный ресурс НКА на 20.09.2010 год приведены в таблицах 1 и 2.

После выведения и ввода в эксплуатацию запущенных в сентябре 2010 3-х НКА  ОГ включает 22 НКА, работающих в штатном режиме и 2 НКА  в резерве.

Таблица 1 – Состав группировки ГНСС ГЛОНАСС на 01.04.09г.

| № Слота | Космос,№ | Пл. | Сист. ном | Лит. | Запуск | Ввод в систему | Гарантируемый ресурс (САС, годы) (лет) | Наработка (лет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2444 | 1 | 728 | 1 | 25.12.2008 | 20.01.2009 | 7 | 0.2 |
| 3 | 2443 | 1 | 727 | 5 | 25.12.2008 | 17.01.2009 | 7 | 0.2 |
| 4 | 2403 | 1 | 795 | 6 | 10.12.2003 | 30.01.2004 | 3 | 5.2 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2404 | 1 | 701 | 1 | 10.12.2003 | 09.12.2004 | 7 | 4.3 |
| 7 | 2411 | 1 | 712 | 5 | 26.12.2004 | 06.10.2005 | 7 | 3.4 |
| 8 | 2445 | 1 | 729 | 6 | 25.12.2008 | 12.02.2009 | 7 | 0.1 |
| 9 | 2435 | 2 | 722 | -2 | 25.12.2007 | 25.01.2008 | 7 | 1.2 |
| 10 | 2424 | 2 | 717 | -7 | 25.12.2006 | 03.04.2007 | 7 | 2 |
| 11 | 2436 | 2 | 723 | 0 | 25.12.2007 | 22.01.2008 | 7 | 1.2 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2434 | 2 | 721 | -2 | 25.12.2007 | 08.02.2008 | 7 | 1.2 |
| 14 | 2425 | 2 | 715 | -7 | 25.12.2006 | 03.04.2007 | 7 | 2 |
| 15 | 2426 | 2 | 716 | 0 | 25.12.2006 | 12.10.2007 | 7 | 1.5 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2431 | 3 | 718 | 4 | 26.10.2007 | 04.12.2007 | 7 | 1.3 |
| 18 | 2442 | 3 | 724 | -3 | 25.09.2008 | 26.10.2008 | 7 | 0.4 |
| 19 | 2433 | 3 | 720 | 3 | 26.10.2007 | 25.11.2007 | 7 | 1.3 |
| 20 | 2432 | 3 | 719 | 2 | 26.10.2007 | 27.11.2007 | 7 | 1.3 |
| 21 | 2443 | 3 | 725 | 4 | 25.09.2008 | 05.11.2008 | 7 | 0.4 |
| 22 | 2444 | 3 | 726 | -3 | 25.09.2008 | 13.11.2008 | 7 | 0.4 |
| 23 | 2419 | 3 | 714 | 3 | 25.12.2005 | 31.08.2006 | 7 | 2.6 |
| 24 | 2418 | 3 | 713 | 2 | 25.12.2005 | 31.08.2006 | 7 | 2.6 |

Таблица 2 – Состав группировки ГНСС ГЛОНАСС на 20.09.10 г.

| № Слота | №, Космос | Пл. | Сист. ном | Лит. | Запуск | Ввод в систему | САС (лет) | Наработка (сутки) | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2456 | 1 | 730 | 1 | 14.12.2009 | 30.01.2010 | 7 | 230 | в системе |
| 2 | 2444 | 1 | 728 | -4 | 25.12.2008 | 20.01.2009 | 7 | 599 | в системе |
| 3 | 2443 | 1 | 727 | 5 | 25.12.2008 | 16.01.2009 | 7 | выведен из системы |
| 4 | 2457 | 1 | 733 | 6 | 14.12.2009 | 23.01.1010 | 7 | 236 | в системе |
| 5 | 2458 | 1 | 734 | 1 | 14.12.2009 | 10.01.2010 | 7 | 249 | в системе |
| 6 |
| 7 | 2411 | 1 | 712 | 5 | 26.12.2004 | 02.02.2010 | 7 | 1806 | в системе |
| 8 | 2445 | 1 | 729 | 6 | 25.12.2008 | 12.02.2009 | 7 | 577 | в системе |
| 9 | 2435 | 2 | 722 | -2 | 25.12.2007 | 25.01.2008 | 7 | 958 | в системе |
| 10 | 2424 | 2 | 717 | -7 | 25.12.2006 | 03.04.2007 | 7 | 1262 | в системе |
| 11 | 2436 | 2 | 723 | 0 | 25.12.2007 | 23.01.2008 | 7 | 964 | в системе |
| 12 |
| 13 | 2434 | 2 | 721 | -2 | 25.12.2007 | 08.02.2008 | 7 | 951 | в системе |
| 14 | 2425 | 2 | 715 | -7 | 25.12.2006 | 07.03.2010 | 7 | 1242 | в системе |
| 15 | 2426 | 2 | 716 | 0 | 25.12.2006 | 12.10.2007 | 7 | 1060 | в системе |
| 16 |
| 17 | 2431 | 3 | 718 | 4 | 26.10.2007 | 04.12.2007 | 7 | 1017 | в системе |
| 18 | 2442 | 3 | 724 | -3 | 25.09.2008 | 26.10.2008 | 7 | 690 | в системе |
| 19 | 2433 | 3 | 720 | 3 | 26.10.2007 | 25.11.2007 | 7 | 1026 | в системе |
| 20 | 2432 | 3 | 719 | 2 | 26.10.2007 | 27.11.2007 | 7 | 1024 | в системе |
| 21 | 2443 | 3 | 725 | 4 | 25.09.2008 | 05.11.2008 | 7 | 670 | в системе |
| 22 | 2459 | 3 | 731 | -3 | 02.03.2010 | 28.03.2010 | 7 | 173 | в системе |
| 23 | 2460 | 3 | 732 | 3 | 02.03.2010 | 28.03.2010 | 7 | 173 | в системе |
| 24 | 2461 | 3 | 735 | 2 | 02.03.2010 | 28.03.2010 | 7 | 173 | в системе |

# 3. Орбитальные параметры созвездия

Номинальные значения орбитальных параметров НКА ГЛОНАСС и их допустимое отклонение составляют :

dΏ = ±2°

dU = ±5°

e = ±0.0100

i = 64°48’±1°

ω = 0-360°

a = 25509 ± 5 км.

Где:

Ώ – абсолютная долгота восходящего узла орбиты в системе координат 1975,0;

U – аргумент широты на данный момент ;

dΏ - разница между фактической абсолютной долготой восходящего узла орбиты в системе координат 1975,0;

dU - разница между фактическим аргументом широты НКА  и аргументом широты НКА  идеальной структуры;

e – фактичекий эксцентриситет орбиты ;

i – фактическое наклонение орбиты НКА ;

ω – фактический аргумент перигея орбиты НКА;

a – фактическое значение большой полуоси орбиты.

В системе ГЛОНАСС приняты такие требования к параметрам орбит и  точности установки НКА в точки орбитальной структуры, чтобы  минимизировать влияние отклонений орбитальных параметров на рабочую зону, доступность, точность местоопределения и гарантировать функционирование НКА без коррекции орбиты в течение всего времени функционирования . Значения эксцентриситета орбиты, наклонения, фактического наклонения,  аргумент перигея орбиты НКА ; значения большой полуоси орбиты для существующего созвездия находятся в заданных пределах.

Текущие значения параметров dΏ - разницы между фактической абсолютной долготой восходящего узла орбиты в системе координат 1975,0 и dU - разницы между фактическим аргументом широты НКА  и аргументом широты НКА  идеальной структуры, наиболее влияющие на точность местоопределения и доступность представлены в табл.№3.

Таблица 3. Значения отклонений абсолютной долготой восходящего узла орбиты в системе координат 1975,0 и аргументов широты орбит НКА на 1 сентября 2010 года

| № Слота | НКА | Ω [град,мин,сек] | Ω идеал [град,мин,сек] | dΩ [град,мин,сек] | dΩ [град] | dU [град] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 730 | 268:29:57 | 268:11:30 | 0:18:27 | 0,31 | -0,48 |
| 2 | 728 | 268:32:36 | 268:11:23 | 0:21:13 | 0,35 | -1,85 |
| 3 | 727 | 268:33:26 | 268:11:16 | 0:22:10 | 0,37 | -1,34 |
| 4 | 733 | 268:28:44 | 268:12:06 | 0:16:38 | 0,28 | -0,48 |
| 5 | 734 | 268:28:21 | 268:11:59 | 0:16:22 | 0,27 | -0,41 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 712 | 265:17:29 | 268:11:45 | 2:54:16 | -2,90 | -1,94 |
| 8 | 729 | 268:32:40 | 268:11:37 | 0:21:03 | 0,35 | -0,80 |
| 9 | 722 | 27:59:53 | 28:11:33 | 0:11:40 | -0,19 | 1,61 |
| 9 | 736 |  |  |  |  |  |
| 10 | 717 | 27:42:34 | 28:11:25 | 0:28:51 | -0,48 | 2,78 |
| 11 | 723 | 28:00:01 | 28:11:18 | 0:11:17 | -0,19 | 2,07 |
| 12 | 737 |  |  |  |  |  |
| 13 | 721 | 28:00:11 | 28:12:01 | 0:11:50 | -0,20 | 0,90 |
| 14 | 715 | 27:41:03 | 28:11:54 | 0:30:51 | -0,51 | 3,05 |
| 15 | 716 | 27:40:41 | 28:11:47 | 0:31:06 | -0,52 | -0,17 |
| 16 | 738 |  |  |  |  |  |
| 17 | 718 | 148:26:32 | 148:11:35 | 0:14:57 | 0,25 | -0,04 |
| 18 | 724 | 148:00:32 | 148:11:28 | 0:10:56 | -0,18 | -0,08 |
| 19 | 720 | 148:24:44 | 148:11:21 | 0:13:23 | 0,22 | 0,35 |
| 20 | 719 | 148:26:27 | 148:11:13 | 0:15:14 | 0,25 | -0,60 |
| 21 | 725 | 148:03:26 | 148:12:04 | 0:08:38 | -0,14 | 0,41 |
| 22 | 726 | 148:04:06 | 148:11:57 | 0:07:51 | -0,13 | 0,84 |
| 22 | 731 | 147:51:29 | 148:11:57 | 0:20:28 | -0,34 | 0,23 |
| 23 | 714 | 148:41:31 | 148:11:49 | 0:29:42 | 0,49 | -16,62 |
| 23 | 732 | 147:51:36 | 148:11:49 | 0:20:13 | -0,34 | 0,18 |
| 24 | 735 | 147:51:16 | 148:11:42 | 0:20:26 | -0,34 | 0,30 |

Анализ орбитальных параметров  подтверждает выполнение   вышеприведенных требований, за исключением НКА 714 в части dU , находящимся в резерве и с которым проводятся экспериментальные работы.

# 4.Оценка текущих характеристик навигационного поля

В стандартах SARPs приводятся ошибки для сигнала в пространстве, касающиеся ошибок эфемерид и частотно-временных поправок. В приведенных материалах  испольовался пересчет их по эмпирической формуле (Kamran Ghassemi and Steven C. Fisher: Performance projections of GPS IIF), позволяющая оценить SISRE (Signal in Space Range Error) для НКА с учетом известных ошибок эфемерид и частотно-временных поправок.

,

где, , ,  – ошибки эфемерид по радиусу, вдоль орбиты и в боковом направлениях,

– ошибка бортовых часов.

Для расчета ошибки космического сегмента ГЛОНАСС используются штатные эфемериды и частотно-временные поправки НКА Глонасс, а также апостериорная ЭВИ, полученная из Центра управления системой ГЛОНАСС.

При оценке ошибки псевдодальности космического сегмента ГЛОНАСС принимались меры по исключению сбойных данных. Результаты расчета приведены в таблицах 4 и 5. Оценки не проводились в не заполненных графах таблицы  в связи с отсутствием данные по НКА.

Как видно из таблицы 4, данные по среднеквадратической ошибке дальности для сигнала в пространстве по существующему созвездию НКА не превосходят заявленные в SARPs  6 м на созвездие.

Значения суточной нестабильности получены по данным центра глобального мониторинга СДКМ. В таблице 5 представлен диапазон значений от минимального до максимального по каждому аппарату за каждый месяц.

Пустые ячейки означают, что данных для проведения анализа по спутнику за месяц недостаточно (количество значений меньше двух).

На основании имеющихся данных (ежесуточная нестабильность аппаратов) можно сделать вывод о том, что нестабильность на более длительных и на коротких интервалах времени не превышает стандартных значений, положенных в основу оценки ошибок скорости и ускорения в SARPs.

В таблице 6 представлены оценки надежности работы НКА системы на годовом интервале.

Для НКА № 3,5,9,18,19 значения надежности колеблется на отдельных месячных интервалах в пределах 90,48 -99,75.  При этом среднее значение по созвездию по месяцам  находится в пределах 99,61-100,0%. Надежность созвездия в целом за год составляет 99,87%.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящее время ведутся работы по завершению развертывания системы в 2010 году до штатного состава.

С этой целью, в соответствии с графиком, в 4-м квартале запланирован запуск очередной тройки НКА Глонасс-М и начале ее опытной эксплуатации в штатном составе и подтверждении ее выходных характеристик.

Приведенные текущие характеристики по точности заявленных параметров в SARPs подтверждаются.

Достигнутые характеристики по надежности созвездия в целом за год составляет 99,87%.

Следует отметить, что приведенные оценки по надежности созвездия НКА на интервале сентябрь 2009- сентябрь 2010 выполнены без учета новых НКА, запущенных 02.09.2010 года и планируемых к запуску  и вводу в эксплуатацию в четвертом квартале 2010 года улучшат  характеристики системы.

5. РЕКОМЕНДАЦИЯ

Предлагается принять к сведению представленные результаты.

Таблица 4. СКО ошибок псевдодальности  НКА (в метрах)

| № Слота | Сентябрь 2009 | Октябрь 2009 | Ноябрь 2009 | Декабрь 2009 | Январь 2010 | Февраль 2010 | Март 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Min | Max | CKO | Min | Max | CKO | Min | Max | CKO | Min | Max | CKO | Min | Max | CKO | Min | Max | CKO | Min | Max | CKO |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,4 | 6 | 3,8 | 0,9 | 4,9 | 3,0 |
| 2 | 1,4 | 3,6 | 2,2 | 1,9 | 3,6 | 2,5 | 2,2 | 5,1 | 2,9 | 2,6 | 4,6 | 3,3 | 2 | 4 | 2,6 | 1,8 | 3,1 | 2,5 | 2,2 | 7,3 | 3,5 |
| 3 | 3,3 | 24,0 | 7,2 | 2,9 | 4,9 | 3,8 | 2,7 | 5,8 | 3,9 | 2,5 | 6,0 | 4,0 | 2,7 | 5,9 | 3,6 | 2,1 | 4,1 | 3,1 | 2,2 | 5,9 | 3,6 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,9 | 4,6 | 3,7 | 2,2 | 17,3 | 3,6 | 1,5 | 4,7 | 3,0 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,2 | 5,6 | 3,2 | 2 | 5,4 | 3,0 | 1,5 | 3,8 | 2,4 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2,3 | 8,1 | 4,9 | 2,0 | 8,9 | 4,9 | 2,6 | 7,8 | 4,3 | 2,4 | 7,1 | 4,0 | 2,4 | 9,1 | 3,9 | 2,6 | 4,4 | 3,2 | 2,4 | 4,7 | 3,0 |
| 8 | 3,0 | 6,0 | 4,5 | 3,3 | 6,8 | 4,6 | 2,9 | 5,6 | 4,2 | 3,4 | 6,2 | 4,5 | 3,4 | 7,4 | 4,5 | 2,8 | 4,9 | 3,7 | 1,9 | 5,5 | 3,7 |
| 9 | 2,3 | 5,7 | 3,7 | 3,2 | 51,5 | 5,9 | 2,7 | 6,6 | 3,6 | 2,6 | 3,8 | 3,2 | 2,4 | 4,5 | 3,1 | 3 | 5,6 | 3,6 | 3,1 | 4,5 | 3,8 |
| 10 | 2,5 | 6,4 | 4,7 | 2,6 | 7,6 | 4,7 | 3,1 | 9,1 | 7,1 | 3,5 | 9,2 | 5,6 | 3,4 | 8,6 | 5,8 | 2,6 | 7,4 | 4,9 | 2,1 | 8,2 | 5,3 |
| 11 | 1,4 | 13,2 | 3,3 | 1,9 | 6,7 | 3,5 | 2,0 | 6,5 | 3,1 | 1,9 | 4,1 | 2,9 | 1,8 | 7 | 3,2 | 2 | 5,9 | 3,3 | 1,3 | 5,3 | 3,0 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2,3 | 6,4 | 4,1 | 2,1 | 5,2 | 3,8 | 3,2 | 6,0 | 4,6 | 3,1 | 6,1 | 4,5 | 3,1 | 6,3 | 4,3 | 3,4 | 6,3 | 4,6 | 1 | 6,4 | 4,1 |
| 14 | 2,1 | 5,7 | 3,0 | 2,1 | 8,8 | 4,1 | 2,9 | 7,8 | 4,2 | 2,0 | 5,0 | 3,2 | 2,4 | 4,6 | 3,6 | 2,4 | 7,7 | 3,6 | 1 | 5,2 | 2,9 |
| 15 | 1,8 | 12,9 | 4,0 | 2,5 | 17,9 | 5,5 | 2,3 | 9,1 | 3,9 | 2,1 | 5,0 | 3,6 | 1,9 | 6,7 | 3,6 | 2,2 | 8 | 3,9 | 1,9 | 7,2 | 3,9 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 1,9 | 4,6 | 2,9 | 1,8 | 4,6 | 3,1 | 2,0 | 5,3 | 2,7 | 2,3 | 4,8 | 2,7 | 2 | 6,2 | 2,8 | 2 | 6,4 | 2,8 | 1,3 | 4,6 | 2,6 |
| 18 | 1,7 | 4,4 | 2,9 | 1,8 | 5,2 | 3,6 | 1,7 | 5,2 | 3,1 | 2,4 | 4,5 | 3,3 | 1,9 | 5,2 | 2,9 | 2,2 | 5 | 3,1 | 1,6 | 5 | 2,8 |
| 19 | 2,4 | 5,0 | 3,9 | 2,6 | 27,7 | 4,7 | 2,2 | 4,8 | 3,5 | 2,7 | 4,6 | 3,3 | 2,2 | 4,5 | 3,4 | 2,1 | 5,4 | 3,4 | 1,1 | 5 | 3,0 |
| 20 | 1,5 | 7,2 | 3,3 | 1,8 | 7,7 | 3,2 | 2,0 | 4,8 | 2,9 | 2,0 | 4,5 | 2,9 | 2,2 | 5,2 | 3,0 | 2 | 7,2 | 3,9 | 1,3 | 7,3 | 2,8 |
| 21 | 2,3 | 5,2 | 3,4 | 2,3 | 5,7 | 3,7 | 2,1 | 5,2 | 3,4 | 2,0 | 5,9 | 3,6 | 1,9 | 3,9 | 2,8 | 2,4 | 5,1 | 3,1 | 1,4 | 5,3 | 2,6 |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 | 3,8 | 2,8 |
| 23 | 2,1 | 6,3 | 3,4 | 2,1 | 8,1 | 3,9 | 2,2 | 5,1 | 3,5 | 2,2 | 6,7 | 3,4 | 2,2 | 5,9 | 3,3 | 2,3 | 7,4 | 3,5 | 1,6 | 4 | 2,8 |
| 24 | 2,4 | 10,3 | 5,6 | 2,7 | 13,7 | 6,2 | 1,7 | 5,9 | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,1 | 3,8 | 2,7 |
| По созвездию | 2,2 | 7,94 | 3,95 | 2,3 | 11,4 | 4,21 | 2,4 | 6,22 | 3,69 | 2,5 | 5,51 | 3,61 | 2,4 | 5,84 | 3,52 | 2,3 | 6,45 | 3,51 | 1,7 | 5,35 | 3,22 |

Продолжение Таблицы 4

| № слота | Апрель 2010 | Май 2010 | Июнь 2010 | Июль 2010 | Август 2010 | Сентябрь 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Min | Max | CKO | Min | Max | CKO | Min | Max | CKO | Min | Max | CKO | Min | Max | CKO | Min | Max | CKO |
| 1 | 1,3 | 4,8 | 2,2 | 1,2 | 6,5 | 2,5 | 1,4 | 9,1 | 3,6 | 1,4 | 8,2 | 4,1 | 1,6 | 5,5 | 3,0 | 2,1 | 6,3 | 4,0 |
| 2 | 1,5 | 5,7 | 2,7 | 1,5 | 7 | 2,9 | 1,2 | 6,9 | 3,8 | 1,5 | 11,3 | 4,5 | 1,5 | 4,5 | 2,5 | 1,9 | 5,4 | 3,2 |
| 3 | 1,4 | 7 | 3,8 | 1,1 | 8 | 3,3 | 1,1 | 5,6 | 2,7 | 1,2 | 13,5 | 3,8 | 1,6 | 5,7 | 3,0 | 1,7 | 5,9 | 3,6 |
| 4 | 1,6 | 5,6 | 3,1 | 1,3 | 14,9 | 4,5 | 1,3 | 11,3 | 3,7 | 1,2 | 17 | 4,4 | 1 | 6,7 | 3,5 | 1,1 | 6,7 | 2,8 |
| 5 | 1,2 | 4,9 | 2,7 | 1,2 | 18,5 | 4,8 | 1,1 | 5,3 | 2,6 | 1,7 | 11,1 | 4,5 | 1 | 3,8 | 2,4 | 0,9 | 2,1 | 1,6 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1,5 | 6,4 | 3,2 | 1,3 | 5,7 | 3,6 | 1,5 | 6,9 | 2,9 | 1,3 | 7,7 | 3,0 | 1,7 | 7,4 | 3,4 | 2,1 | 7,9 | 4,0 |
| 8 | 1,5 | 6,3 | 3,1 | 1,5 | 7,6 | 3,1 | 0,8 | 9,2 | 3,7 | 1,1 | 10,3 | 3,7 | 1,5 | 4,3 | 2,6 | 1,2 | 6,4 | 3,3 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1,3 | 7,6 | 3,2 | 1,4 | 9,5 | 3,9 | 1,3 | 5,8 | 2,8 | 1,5 | 16,2 | 5,0 | 1,8 | 7,2 | 3,0 | 1,3 | 6,3 | 2,7 |
| 11 | 1,2 | 6,7 | 2,7 | 1,7 | 6,2 | 3,3 | 1,3 | 8,6 | 3,5 | 1,2 | 8,5 | 3,7 | 1,4 | 6 | 3,0 | 1,2 | 3,1 | 1,9 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 0,9 | 5,3 | 2,4 | 1,1 | 8,8 | 3,8 | 1,2 | 5,1 | 2,7 | 1,2 | 12,5 | 4,3 | 1,5 | 11,3 | 3,6 | 1,7 | 7,2 | 3,2 |
| 14 | 0,9 | 6 | 2,2 | 1,9 | 6,7 | 3,5 | 1,4 | 7 | 2,9 | 1,6 | 8,8 | 4,8 | 1,7 | 5,8 | 3,1 | 1,3 | 5,4 | 2,6 |
| 15 | 1,9 | 12,2 | 4,6 | 1,6 | 6,9 | 3,8 | 2,3 | 15,8 | 8,0 | 1,9 | 12,1 | 5,1 | 1,8 | 11 | 4,6 | 3 | 8,2 | 5,5 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 1,1 | 5,4 | 2,6 | 1,5 | 7,5 | 3,5 | 1,3 | 4,9 | 2,3 | 1,7 | 14,7 | 5,0 | 1,2 | 6,7 | 3,0 | 1 | 4,6 | 2,6 |
| 18 | 1,8 | 7,3 | 4,2 | 1,7 | 13,9 | 5,2 | 1,4 | 5,5 | 2,6 | 1,1 | 18,1 | 2,8 | 1,5 | 12,3 | 4,9 | 1,9 | 7,5 | 4,3 |
| 19 | 1 | 3,9 | 2,4 | 1,2 | 7,7 | 3,3 | 1,4 | 6,4 | 3,1 | 1,1 | 5,6 | 2,5 | 1 | 9,6 | 3,4 | 1,1 | 4,4 | 2,5 |
| 20 | 1,4 | 8,3 | 3,4 | 1,2 | 9 | 4,2 | 1,3 | 9,1 | 4,0 | 1,5 | 8,6 | 3,8 | 1,7 | 6,1 | 3,4 | 1,7 | 8,3 | 3,5 |
| 21 | 1 | 3,7 | 2,1 | 1,3 | 3,6 | 2,0 | 1,7 | 6,7 | 3,5 | 1,3 | 5,9 | 3,1 | 1,3 | 7,7 | 3,2 | 1,1 | 7,7 | 3,3 |
| 22 | 1,1 | 3,7 | 2,1 | 1,4 | 4,9 | 2,6 | 1,3 | 5,3 | 2,8 | 0,9 | 11,9 | 3,8 | 1 | 7,2 | 2,8 | 1,5 | 4,9 | 2,8 |
| 23 | 1 | 4 | 2,1 | 1,5 | 4,3 | 2,6 | 1 | 5,5 | 2,8 | 1,2 | 16,9 | 4,7 | 1,3 | 7,6 | 4,1 | 1,5 | 8,1 | 4,3 |
| 24 | 1,5 | 4 | 2,4 | 1,5 | 4,8 | 2,8 | 1,6 | 5,9 | 3,3 | 1,2 | 15,8 | 4,3 | 1,5 | 10 | 3,6 | 1,3 | 3,4 | 2,1 |
| По созвездию | 1,3 | 5,94 | 2,86 | 1,4 | 8,1 | 3,47 | 1,3 | 7,3 | 3,36 | 1,3 | 11,7 | 4,04 | 1,4 | 7,32 | 3,31 | 1,5 | 5,99 | 3,19 |

Таблица 5 Нестабильность  стандарта НКА на интервале сентябрь 2009- сентябрь 2010

| № Слота | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Min | Max | CKO | Min | Max | CKO | Min | Max | CKO | Min | Max | CKO |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1,77E-14 | 5,76E-14 | 3,69533E-14 | 2,75E-14 | 1E-12 | 1,09E-13 | 2,31E-14 | 1,6E-12 | 4,56E-13 | 2,63E-14 | 5,46E-14 | 3,96E-14 |
| 3 | 1,99E-13 | 1,55E-10 | 2,76214E-11 | 3,17E-14 | 1,55E-10 | 1,76E-11 | 2,3E-14 | 1,57E-12 | 4,44E-13 | 2,6E-14 | 4,33E-14 | 3,52E-14 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 9,98E-14 | 2,24E-13 | 1,60793E-13 | 2,85E-14 | 1,03E-12 | 2,05E-13 | 1,27E-13 | 1,6E-12 | 5,38E-13 | 8,54E-14 | 1,39E-13 | 1,14E-13 |
| 8 | 2,65E-14 | 5,43E-14 | 4,14167E-14 | 2,42E-14 | 1,01E-12 | 1,22E-13 | 2,34E-14 | 1,61E-12 | 4,59E-13 | 3,23E-14 | 5,16E-14 | 4,11E-14 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 3,78E-14 | 5,89E-14 | 4,68333E-14 | 2,65E-14 | 9,6E-13 | 1,2E-13 | 4,66E-14 | 1,6E-12 | 4,7E-13 | 3,01E-14 | 7,05E-14 | 5,21E-14 |
| 11 | 2,41E-14 | 5,75E-14 | 3,68433E-14 | 2,66E-14 | 9,82E-13 | 1,13E-13 | 3,6E-14 | 1,61E-12 | 4,64E-13 | 2,59E-14 | 5,6E-14 | 4,32E-14 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2,66E-14 | 5,62E-14 | 3,834E-14 | 3,49E-14 | 1,02E-12 | 1,19E-13 | 3,05E-14 | 1,61E-12 | 4,61E-13 | 2,76E-14 | 4,78E-14 | 3,88E-14 |
| 14 | 5,88E-14 | 1,44E-13 | 9,44233E-14 | 6,87E-14 | 9,86E-13 | 1,63E-13 | 6,29E-14 | 1,61E-12 | 4,96E-13 | 8,42E-14 | 1,15E-13 | 9,94E-14 |
| 15 | 5,44E-14 | 1,15E-13 | 8,579E-14 | 8,38E-14 | 1,01E-12 | 1,71E-13 | 7,95E-14 | 1,66E-12 | 5,16E-13 | 8,2E-14 | 1,39E-13 | 1,07E-13 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 3,6E-14 | 5,52E-14 | 4,64533E-14 | 3,76E-14 | 1,01E-12 | 1,3E-13 | 3,58E-14 | 1,61E-12 | 4,68E-13 | 2,87E-14 | 5,43E-14 | 4,1E-14 |
| 18 | 3,23E-14 | 6,12E-14 | 4,778E-14 | 3,25E-14 | 9,89E-13 | 1,27E-13 | 4,37E-14 | 1,59E-12 | 4,72E-13 | 4,98E-14 | 7,22E-14 | 6,26E-14 |
| 19 | 2,17E-14 | 5,42E-14 | 3,809E-14 | 2,82E-14 | 1,02E-12 | 1,12E-13 | 3,12E-14 | 1,61E-12 | 4,61E-13 | 2,37E-14 | 3,99E-14 | 3,25E-14 |
| 20 | 6,13E-14 | 9,71E-14 | 8,13567E-14 | 4,84E-14 | 9,88E-13 | 1,34E-13 | 6,74E-14 | 1,61E-12 | 4,92E-13 | 5,94E-14 | 9,02E-14 | 7,29E-14 |
| 21 | 3,3E-14 | 4,89E-14 | 4,168E-14 | 3,24E-14 | 1E-12 | 1,2E-13 | 3,74E-14 | 1,6E-12 | 4,67E-13 | 3,21E-14 | 5,39E-14 | 4,15E-14 |
| 22 | 1,68E-14 | 3,84E-14 | 3,31E-14 | 6,31E-14 | 6,31E-14 | 6,31E-14 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 4,5E-14 | 7,25E-14 | 5,93267E-14 | 5,58E-14 | 1E-12 | 1,36E-13 | 5,28E-14 | 1,59E-12 | 4,77E-13 | 4,76E-14 | 9,73E-14 | 6,79E-14 |
| 24 | 6,94E-14 | 1,05E-13 | 9,285E-14 | 3,66E-14 | 9,98E-13 | 1,52E-13 | 1,34E-12 | 2,17E-12 | 1,73E-12 |  |  |  |

Продолжение Таблицы 5

| № Слота | Январь 2010 | Февраль 2010 | Март 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Min | Max | CKO | Min | Max | CKO | Min | Max | CKO |
| 1 | 1,31E-14 | 1,31E-14 | 1,31E-14 | 1,19E-14 | 3,78E-14 | 2,82E-14 | 1,55E-14 | 4,3E-14 | 2,67571E-14 |
| 2 | 2,12E-14 | 6,14E-14 | 3,4729E-14 | 2,44E-14 | 5,84E-14 | 3,85643E-14 | 2,29E-14 | 4,38E-14 | 3,1775E-14 |
| 3 | 2,91E-14 | 5,39E-14 | 3,73452E-14 | 2,05E-14 | 5,61E-14 | 3,90536E-14 | 1,9E-14 | 4,95E-14 | 3,1E-14 |
| 4 | 2,88E-14 | 3,57E-14 | 3,15E-14 | 2,13E-14 | 5,1E-14 | 3,51143E-14 | 1,89E-14 | 3,29E-14 | 2,80786E-14 |
| 5 | 2,03E-14 | 4,04E-14 | 3,22111E-14 | 2,03E-14 | 4,25E-10 | 1,09029E-10 | 2,46E-14 | 6,47E-14 | 4,49286E-14 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 9,54E-14 | 1,54E-13 | 1,19811E-13 | 3,04E-14 | 1,7E-13 | 5,68148E-14 | 3,17E-14 | 5,31E-14 | 4,49071E-14 |
| 8 | 3,08E-14 | 4,5E-14 | 3,80032E-14 | 2,87E-14 | 5,14E-14 | 4,225E-14 | 3,61E-14 | 5,36E-14 | 4,34429E-14 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 3,76E-14 | 4,68E-14 | 4,27467E-14 | 4,44E-14 | 8,08E-14 | 6,08857E-14 | 2,77E-14 | 7,84E-14 | 5,09536E-14 |
| 11 | 3,02E-14 | 4,73E-14 | 3,55E-14 | 2,52E-14 | 4,75E-14 | 3,84286E-14 | 2,12E-14 | 5,39E-14 | 3,27571E-14 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2,69E-14 | 5,31E-14 | 3,67533E-14 | 3,05E-14 | 4,49E-14 | 3,83179E-14 | 3,11E-14 | 4,9E-14 | 3,88286E-14 |
| 14 | 3,52E-14 | 1,25E-13 | 1,01303E-13 | 7,79E-14 | 1,27E-13 | 1,02375E-13 | 1,97E-14 | 8,03E-14 | 4,18947E-14 |
| 15 | 7,18E-14 | 1,43E-13 | 9,40387E-14 | 7,02E-14 | 1,6E-13 | 1,129E-13 | 8,27E-14 | 1,74E-13 | 1,19359E-13 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2,59E-14 | 4,82E-14 | 3,57433E-14 | 2,87E-14 | 4,21E-14 | 3,36143E-14 | 4E-14 | 6,04E-14 | 4,90429E-14 |
| 18 | 3,39E-14 | 5,71E-14 | 5,04742E-14 | 4,4E-14 | 6,27E-14 | 5,30679E-14 | 4,46E-14 | 7,02E-14 | 5,43107E-14 |
| 19 | 2,73E-14 | 5,12E-14 | 3,53E-14 | 1,76E-14 | 5,07E-14 | 3,51107E-14 | 1,74E-14 | 4,1E-14 | 2,79179E-14 |
| 20 | 4,32E-14 | 9,56E-14 | 7,05548E-14 | 5,89E-14 | 1,37E-13 | 8,20929E-14 | 6,31E-14 | 1,24E-13 | 9,67357E-14 |
| 21 | 3,64E-14 | 6,27E-14 | 4,72161E-14 | 2,87E-14 | 6,89E-14 | 4,92607E-14 | 3,32E-14 | 6,23E-14 | 4,90357E-14 |
| 22 | 4,92E-14 | 4,92E-14 | 4,92E-14 |  |  |  | 1,75E-14 | 2,36E-14 | 1,98E-14 |
| 23 | 6,74E-14 | 1,15E-13 | 7,94E-14 | 5,58E-14 | 1,15E-13 | 8,08786E-14 | 2,28E-14 | 1E-13 | 6,94957E-14 |
| 24 | 1,1E-13 | 1,1E-13 | 1,1E-13 |  |  |  | 3,19E-14 | 3,89E-14 | 3,435E-14 |

Продолжение Таблицы 5

| № Слота | Апрель 2010 | Май 2010 | Июнь 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Min | Max | CKO | Min | Max | CKO | Min | Max | CKO |
| 1 | 1,76E-14 | 3,79E-14 | 2,75292E-14 | 2,48E-14 | 8,79E-14 | 4,63E-14 | 1,8E-14 | 4,33E-14 | 3,08783E-14 |
| 2 | 2,34E-14 | 3,86E-14 | 3,01208E-14 | 2,55E-14 | 5,03E-14 | 3,48E-14 | 2,76E-14 | 4,38E-14 | 3,43E-14 |
| 3 | 2,39E-14 | 4,47E-14 | 3,44375E-14 | 1,55E-14 | 4,49E-14 | 3E-14 | 2,66E-14 | 4,53E-14 | 3,43043E-14 |
| 4 | 2,17E-14 | 3,32E-14 | 2,81083E-14 | 1,94E-14 | 4,32E-14 | 3,37E-14 | 3,34E-14 | 5,1E-14 | 4,11348E-14 |
| 5 | 2,1E-14 | 3,13E-14 | 2,50708E-14 | 2,34E-14 | 3,91E-14 | 3,1E-14 | 2,8E-14 | 4,9E-14 | 3,70609E-14 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 3,29E-14 | 5,04E-14 | 4,11667E-14 | 3,98E-14 | 5,89E-14 | 4,85E-14 | 4,54E-14 | 6,5E-14 | 5,03929E-14 |
| 8 | 3,42E-14 | 5,18E-14 | 4,27125E-14 | 3,36E-14 | 7,88E-14 | 5,23E-14 | 3,17E-14 | 7,32E-14 | 5,1987E-14 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 3,79E-14 | 5,4E-14 | 4,50083E-14 | 3,17E-14 | 7,32E-14 | 5,16E-14 | 3,99E-14 | 7,99E-14 | 5,88826E-14 |
| 11 | 2,46E-14 | 4,02E-14 | 3,32043E-14 | 2,3E-14 | 4,5E-14 | 3,25E-14 | 2,06E-14 | 6,02E-14 | 3,74652E-14 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2,58E-14 | 3,61E-14 | 3,20167E-14 | 3,61E-14 | 5,95E-14 | 4,93E-14 | 4,07E-14 | 5,96E-14 | 4,73435E-14 |
| 14 | 2,82E-14 | 4,22E-14 | 3,49042E-14 | 2,59E-14 | 5E-14 | 3,96E-14 | 2,2E-14 | 3,73E-14 | 3,08478E-14 |
| 15 | 8,06E-14 | 1,56E-13 | 1,10029E-13 | 8E-14 | 1,25E-13 | 1,02E-13 | 8,65E-14 | 1,24E-13 | 1,03283E-13 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2,46E-14 | 6,11E-14 | 4,13875E-14 | 3,64E-14 | 6,77E-14 | 5,17E-14 | 3,74E-14 | 7,69E-14 | 5,52783E-14 |
| 18 | 5,2E-14 | 7,42E-14 | 6,49083E-14 | 6,39E-14 | 9,17E-14 | 7,82E-14 | 5,16E-14 | 1,04E-13 | 6,63E-14 |
| 19 | 1,87E-14 | 4,18E-14 | 2,97542E-14 | 2,3E-14 | 3,59E-14 | 3,02E-14 | 1,87E-14 | 5,3E-14 | 3,22261E-14 |
| 20 | 6,07E-14 | 9,57E-14 | 7,76958E-14 | 6,49E-14 | 9,8E-14 | 8,29E-14 | 7,04E-14 | 9,81E-14 | 8,70391E-14 |
| 21 | 2,5E-14 | 5,15E-14 | 3,41708E-14 | 2,1E-14 | 5,79E-14 | 4,34E-14 | 3,33E-14 | 4,54E-14 | 3,97565E-14 |
| 22 | 2,16E-14 | 4,29E-14 | 2,87458E-14 | 1,47E-14 | 4,08E-14 | 2,6E-14 | 1,95E-14 | 3,45E-14 | 2,83957E-14 |
| 23 | 1,69E-14 | 3,4E-14 | 2,57833E-14 | 2,53E-14 | 3,68E-14 | 3,06E-14 | 2,15E-14 | 2,94E-14 | 2,52391E-14 |
| 24 | 2,37E-14 | 5,01E-14 | 3,70042E-14 | 2,62E-14 | 3,57E-14 | 3,21E-14 | 3,59E-14 | 4,81E-14 | 4,14043E-14 |

Продолжение Таблицы 5

| № Слота | Июль | Август | Сентябрь |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Min | Max | CKO | Min | Max | CKO | Min | Max | CKO |
| 1 | 1,93E-14 | 4,11E-14 | 2,74742E-14 | 1,53E-14 | 4,41E-14 | 2,74042E-14 | 1,77E-14 | 9,73E-14 | 6,32467E-14 |
| 2 | 2,35E-14 | 4,19E-14 | 3,04161E-14 | 2,08E-14 | 4,49E-14 | 2,88E-14 | 2,69E-14 | 4,44E-14 | 3,678E-14 |
| 3 | 3,35E-14 | 4,92E-14 | 4,1329E-14 | 2,92E-14 | 5,75E-14 | 4,14208E-14 | 2,09E-14 | 3,2E-14 | 2,55333E-14 |
| 4 | 2,33E-14 | 5,29E-14 | 3,41387E-14 | 2,38E-14 | 4,1E-14 | 3,14667E-14 | 2,67E-14 | 4,02E-14 | 3,27667E-14 |
| 5 | 2,38E-14 | 4,95E-14 | 3,70387E-14 | 2,31E-14 | 5,25E-14 | 3,42958E-14 | 2,17E-14 | 3,41E-14 | 2,948E-14 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2,46E-14 | 7,48E-14 | 5,80533E-14 | 3,61E-14 | 6,54E-14 | 5,24292E-14 | 4,09E-14 | 5,89E-14 | 5,18E-14 |
| 8 | 4E-14 | 5,83E-14 | 4,89548E-14 | 4,65E-14 | 6,48E-14 | 5,61E-14 | 3,3E-14 | 5,39E-14 | 4,274E-14 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 3,74E-14 | 7,89E-14 | 5,27226E-14 | 3,86E-14 | 4,94E-14 | 4,18042E-14 | 3,17E-14 | 6,25E-14 | 4,316E-14 |
| 11 | 2,11E-14 | 7,67E-14 | 4,09387E-14 | 2,06E-14 | 7,04E-14 | 5,00042E-14 | 2,72E-14 | 5,5E-14 | 4,35733E-14 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2,8E-14 | 5,82E-14 | 4,04452E-14 | 2,72E-14 | 5,46E-14 | 4,1625E-14 | 3,91E-14 | 4,86E-14 | 4,50733E-14 |
| 14 | 2,34E-14 | 3,58E-14 | 3,20806E-14 | 2,73E-14 | 5,34E-14 | 3,96458E-14 | 3,5E-14 | 4,81E-14 | 4,28867E-14 |
| 15 | 8,1E-14 | 1,34E-13 | 1,07706E-13 | 8,37E-14 | 1,43E-13 | 1,09204E-13 | 1,2E-13 | 1,97E-13 | 1,63733E-13 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 3,81E-14 | 6,69E-14 | 4,85065E-14 | 2,56E-14 | 6,06E-14 | 4,5975E-14 | 2,87E-14 | 4,73E-14 | 3,56067E-14 |
| 18 | 5,6E-14 | 1,06E-13 | 8,12581E-14 | 5,16E-14 | 9,62E-14 | 7,5275E-14 | 5,8E-14 | 8,34E-14 | 7,32867E-14 |
| 19 | 2,71E-14 | 4,91E-14 | 3,32935E-14 | 2,41E-14 | 4,1E-14 | 3,44E-14 | 1,8E-14 | 3,19E-14 | 2,32267E-14 |
| 20 | 6,85E-14 | 1,04E-13 | 8,75258E-14 | 5,86E-14 | 8,16E-14 | 6,97875E-14 | 6,52E-14 | 8,74E-14 | 7,438E-14 |
| 21 | 2,69E-14 | 7,11E-14 | 4,37194E-14 | 4,01E-14 | 5,71E-14 | 4,98792E-14 | 3,27E-14 | 4,91E-14 | 3,80267E-14 |
| 22 | 1,79E-14 | 5,63E-14 | 3,28065E-14 | 1,79E-14 | 4,78E-14 | 3,41583E-14 | 2,04E-14 | 3,09E-14 | 2,79E-14 |
| 23 | 2,34E-14 | 1,33E-13 | 4,45645E-14 | 3E-14 | 1,33E-13 | 6,05708E-14 | 2,78E-14 | 3,66E-14 | 3,14267E-14 |
| 24 | 2,97E-14 | 5,21E-14 | 4,06839E-14 | 4,02E-14 | 6,49E-14 | 5,13375E-14 | 3,52E-14 | 4,46E-14 | 3,97067E-14 |

Таблица 6 Оценка надежности  НКА не интервале один год (сентябрь 2009- сентябрь 2010, , значения измеряются в процентах)

|  | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | Ср. зн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 |
| 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 |
| 3 | 96,30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99,72 |
| 4 |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 |  |  |  |  | 90,48 | 100 | 100 | 100 | 96,55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98,56 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 |
| 9 | 100 | 96,67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  | 99,52 |
| 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96,77 | 100 | 100 | 99,75 |
| 19 | 100 | 96,67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99,74 |
| 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 22 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 24 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Среднее | 99,78 | 99,61 | 100 | 100 | 99,50 | 100 | 100 | 100 | 99,83 | 100 | 99,84 | 100 | 100 | 100 |

Примечание. Причины отсутствия данных в таблицах:

Системная точка 1- Ввод аппарата в систему 30.01.10, 4- Ввод аппарата в систему 23.01.10,5- Ввод аппарата в систему 10.01.10,

6,12,16-отсутствие в  системной точке аппарата , 22- технологические работы с 31.08.2009 по 28.02.2010, 24- технологические работы с 02.11.2009 по 28.02.2010.