А.С. ЗАВГОРОДНИЙ

ФГУП «ВНИИФТРИ», п. Менделеево, Московская область

ИЗМЕРЕНИЯ КАНАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ СИГНАЛОВ ГЛОБАЛЬНЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ

Предложены три метода измерений канальной мощности (мощности одного из квадратурных сигналов с общей несущей частотой) и временных характеристик модулирующих псевдослучайных последовательностей сигналов стандартной точности глобальных навигационных спутниковых систем при работе с направленными антеннами. В рамках первого метода оценка мощности сигнала стандартной точности производится по форме спектра принимаемого сигнала. Второй метод основан на использовании анализатора спектра высокого класса и специализированного программного обеспечения векторной обработки сигналов, приведены результаты лабораторных экспериментов и работ совместно с МГТУ им. Н.Э. Баумана на базе радиотелескопа РТ-7,5. Третий метод позволяет получить временную реализацию модулирующей импульсной последовательности сигнала с использованием специализированного приемника.