## Slide 1: АНАЛИЗ И СИНТЕЗ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ
Иллюстративный материал к конспекту лекций
Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого
Научно-исследовательская лаборатория цифровой обработки сигналов
Великий Новгород 2014
Реганов Владислав Михайлович
ауд. 4301

## Slide 2: Литература
А.Б.Сергиенко. Цифровая обработка сигналов. – СПб.: Питер, 2003 г.
Лайонс Р. Цифровая обработка сигналов. пер. с англ. под ред. Бритова А.А. – М.: Бином, 2006.
Айфичер Э.С, Джервис Б.У. Цифровая обработка сигналов: практический подход, 2-е издание .Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2004
Рабинер Л., Гоулд Б.. Теория и применение цифровой обработки сигналов. /пер. с англ. – Мир, 1978
Блейхут Р. Быстрые алгоритмы цифровой обработки сигналов, М., Мир, 1989
С.Л. Марпл-мл. Цифровой спектральный анализ и его приложения

## Slide 3: Темы
Спектральный анализ
  БПФ
  Гребенка фильтров
  Непараметрические методы оценивания СПМ
  Полифазное БПФ
  Другие методы
Формирование цифровых случайных сигналов
Построение цифровых приемных устройств
  Цифровой гетеродин
  Преобразователь Гильберта
  CIC фильтры
  Полуполосные (диадные) фильтры
  Полифазные фильтры
Цифровое формирование сигнала на несущей частоте
  Прямой цифровой синтез
Основы вейвлет-преобразования
Метод CORDIC

## Slide 4: Методы цифрового спектрального анализа
Основные приложения:
  радиолокация, радионавигация, радиоастрономия;
  гидроакустика, гидролокация;
  системы распознавания речи;
  сжатие полосы речевых сигналов;
  вибрационный анализ.
Спектральный анализ – это измерение, которое дает точные или приближенные значения Z - преобразования дискретного сигнала в заданном множестве точек Z - плоскости.
Различают “мгновенный” спектр и оценку спектральной плотности мощности.
Разновидности спектрального анализа:
  вычисление “мгновенного” спектра с использованием окон;
  оценивание СПМ классическими методами;
  оценивание СПМ параметрическими методами:
  оценивание блочных данных;
  рекурсивное оценивание;
  многомерный спектральный анализ.

## Slide 5: Алгоритмы БПФ
Быстрое преобразование Фурье (БПФ) – метод вычисления ДПФ
{x(n)}, 0  n  N-1 – комплексный сигнал.
ДПФ:
где
- множитель вращения
{Wnk} периодична по n и k с периодом N:
W(n+mN)(k+lN) = (WN)nk , где m, l = 0, 1, 2…,
WN – множитель вращ-я с периодом N.
Количество операций для ДПФ размерности N:
(N-1)2 – комплексных умножений, N(N-1) – комплексных сложений.
Основная идея БПФ – разбиение длинной последовательности на короткие.

## Slide 6: Алгоритм БПФ с прореживанием по времени
Пусть N – степень 2.
Разобьем {x(n)} на {x1(n)} – четные отсчеты, {x2(n)} – нечетные отсчеты.
x1(n) = x(2n), x2(n) = x(2n+1), для
Поскольку
то
Вычисление X1(k) и X2(k) – 2N 2/4 MAC + объединение X1(k) и X2(k) – N MAC
Тогда
Всего N 2/2+N  N 2/2 при больших N

## Slide 7: Алгоритм БПФ с прореживанием по времени
Доопределение X(k) для kN/2 на основании периодичности N/2 точечных ДПФ:
- период X(k) не равен периоду X1(k).
Из-за
Т.к.
то

## Slide 8: Пример алгоритма БПФ размерности 8 по основанию 2 с прореживанием по времени
Разложение ДПФ размерности 8 на два ДПФ размерности 4.
Этап 3

## Slide 9: Пример алгоритма БПФ размерности 8 по основанию 2 с прореживанием по времени
Этап 2

## Slide 10: Направленный граф алгоритма БПФ размерности N = 8 по основанию 2 с прореживанием по времени и с замещением (алгоритм Кули-Тьюки).
Этап 1

## Slide 11: Свойства алгоритма БПФ по основанию 2
1. Алгоритм состоит из этапов. На каждом этапе происходит изменение размерности БПФ вдвое по сравнению с предыдущим.
Kэт = log2 N
2. На каждом этапе необходимо выполнить N/2 операций “бабочка”.
A
B
X = A + B W
N
K
Y = A - B W
N
K
W
N
K
2 операции комплексного сложения и 1 операция комплексного умножения
3. Общее число базовых операций "бабочка":
4. Для вычисления базовой операции достаточно иметь одну дополнительную ячейку для хранения произведения. Остальные результаты размещаются в освободившиеся ячейки. Это алгоритм с замещением.

## Slide 12: Сравнение вычислительных затрат
2
16
64
256
1024
4096
16384
0
500
1000
1500
2000
2500
N
KДПФ/БПФ2
Выигрыш в количестве операций алгоритма БПФ2 по сравнению с ДПФ в зависимости от размерности N
5
10
15
20
25
30
0
10
30
50
70
N
КДПФ/БПФ2

## Slide 13: Перестановка данных и двоичная инверсия
Для алгоритма по основанию 2 и прореживанием по времени закон чередования входных отсчетов описывается двоично-инверсным порядком.
Пример: N = 8  L = log2 8 = 3
Способы получения поворачивающих множителей
1. Табличный – требует много памяти, но имеет наибольшее быстродействие
2. Последовательный – не требует много памяти, но имеет низкое быстродейст.
3. Рекуррентный
с изменением шага от этапа к этапу и
с начальным условием
на каждом этапе

## Slide 14: Алгоритм БПФ с прореживанием по частоте
Входная последовательность разбивается на 2 половины:
Тогда N-точечное ДПФ последовательности {x(n)}:
Т.к.
то

## Slide 15: Алгоритм БПФ с прореживанием по частоте
Поскольку
то X(k) для четных и нечетных k:
X(2k) получаются из N/2-точечных ДПФ последовательности:
f(n) = x1(n) + x2(n) ; n = 0, 1, 2…N/2 – 1
X(2k+1) получаются из N/2-точечных ДПФ последовательности:
g(n) = [x1(n) - x2(n)]WNn n = 0, 1, 2…N/2 – 1

## Slide 16: Пример построения алгоритма БПФ размерности 8 с прореживанием по частоте
Этап 1

## Slide 17: Алгоритмы БПФ по основанию 2
Направленный граф алгоритма БПФ по основанию 2 с прореживанием по частоте.

## Slide 18: Различия алгоритмов БПФ с прореживанием по времени и по частоте
по времени
по частоте
двоично-инверсный
двоично-инверсный
прямой
прямой
A
B
X = A + B W
N
K
Y = A - B W
N
K
W
N
K
A
B
X = A + B
Y = (A – B) W
N
K
W
N
K
1. Порядок следования входных отсчетов:
2. Порядок следования выходных отсчетов:
3. Базовая операция “бабочка”

## Slide 19: Вычисление обратного ДПФ по алгоритму прямого
- обратное ДПФ
* - знак комплексного сопряжения
Тогда:
Т.о. можно использовать алгоритмы БПФ для вычисления ДПФ и ОДПФ
Обратное ДПФ {x(n)} для последовательности {X(k)}, k=0,1,…,N-1

## Slide 20: Алгоритмы БПФ по основанию 4
По аналогии с основанием 2 можно построить алгоритмы БПФ по основанию 4.
ДПФ размерности 4 не требует операций комплексного умножения, так
как умножение на выполняется перестановкой реальной и мнимой компонент
Выигрыш по количеству операций комплексного умножения по сравнению с алгоритмом БПФ по основанию 2 около 25%.
3 комплексных умножения
12 комплексных сложений
Операция «бабочка» по основанию 4 с прореживанием по времени

## Slide 21: Алгоритм БПФ по основанию 4 размерности 16
0
4
8
12
1
5
9
13
2
6
10
14
3
7
11
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
0
2
4
6
0
3
6
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## Slide 22: Принцип построения алгоритма БПФ с произвольным основанием
Если N – составное число, то одномерный массив отсчетов можно записать в виде матрицы размерности N=MxL.
Алгоритм вычисления ДПФ размерности N:
Преобразовать одномерный массив в матрицу (заполнение по строкам!)
Вычислить ДПФ каждого столбца
Умножить элементы матрицы
Вычислить ДПФ каждой строки
Преобразовать матрицу в одномерный массив (считывание по строкам!).
Если размерность строки или столбца - составное число, разбиение можно повторить.
Для произвольных составных N наиболее быстрый алгоритм со смешанным основанием – АВПФ (алгоритм Винограда преобразования Фурье).

## Slide 23: Сравнение БПФ и гребенки фильтров.
Гребенка фильтров:
выдает N спектральных отсчетов в каждый момент времени;
Требует N операций умножения-накопления на 1 отсчет сигнала.
БПФ без перекрытия:
Выдает N спектральных отсчетов через N отсчетов сигнала;
Требует
операций умножения-накопления на 1 отсчет сигнала.
БПФ с перекрытием:
Выдает N отсчетов через
отсчетов сигнала;
Требует в K раз больше операций
Z-N
Z-1
+
W0
Z-1
+
W1
Z-1
+
Wk
Z-1
+
WN-1
-
Анализатор спектра в виде гребенки фильтров

## Slide 24: Использование «окон» при спектральном анализе
Импульсная характеристика
одного из гребенки фильтров:
Частотная характеристика
(без фазового множителя):
Проблема: маскировка слабых спектральных компонент сильными из-за высоких боковых лепестков АЧХ фильтра.
дБ
Амплитуды сигналов:
А1 – 1 (0 дБ)
А2 – 0.01 (-40 дБ)
А3 –0.001(-60 дБ)

## Slide 25: Использование «окон» при спектральном анализе
Во временной области – умножение сигнала на весовую функцию «окна».
1 умножение на отсчет для всех видов окон
В спектральной области – свертка спектра сигнала с частотной характеристикой «окна».
Для окна Ханна порядок фильтра -3
( окно Хэмминга – без умножений).
Для окна Блэкмана порядок фильтра - 5.
Временные отсчеты
Умножение на весовую функцию
Анализатор спектра (БПФ)
Спектральные отсчеты
Временные отсчеты
Свертка с ЧХ «окна» (сглаживание спектра)
Анализатор спектра (БПФ)
Спектральные отсчеты

## Slide 26: Использование «окон» при спектральном анализе
Стратегия выбора «окна» по одному из параметров:
по скорости спадания БЛ – при большой разнице амплитуд и частот;
по максимальному уровню БЛ – при разных амплитудах и неизвестных (распределенных в большом диапазоне) частотах;
по ширине основного лепестка АЧХ – при сопоставимых амплитудах и близко расположенных частотах.
дБ
Амплитуды сигналов:
А1 – 1 (0 дБ)
А2 – 0.01 (-40 дБ)
А3 –0.001(-60 дБ)

## Slide 27: Классические методы спектрального оценивания
Задача: получить оценку спектральной плотности мощности сигнала с минимальной среднеквадратической ошибкой по зашумленной реализации конечной длительности.
Основные характеристики:
Диапазон анализируемых частот
Определяется частотой дискретизации Fs:
  от 0 до ½ Fs для действительных сигналов;
  от - ½ Fs до + ½ Fs для комплексных сигналов.
Разрешающая способность по частоте
Определяется эффективной шириной
главного лепестка ЧХ окна Be:
Достоверность
Определяется относительной
среднеквадратической ошибкой Q
оценки СПМ

## Slide 28: Классические методы спектрального оценивания
Особенность оценки СПМ при наличии шума:
При увеличении размерности БПФ ошибка оценки СПМ не уменьшается, так как определяется спектральной плотностью шума.
Для ее снижения необходимо усреднение спектральных оценок.
При ограниченной длине реализации случайного процесса:
Повышение достоверности оценки приводит к ухудшению разрешающей способности;
Повышение разрешающей способности приводит к потере достоверности оценки.
Если влияние шума пренебрежимо мало, то
- эффективная длительность реализации.
Если необходимо усреднение оценок СПМ для повышения достоверности, то
- статистическая ширина полосы «окна»

## Slide 29: Периодограммный метод оценки СПМ
Последовательность операций:
Реализация процесса длиной L отсчетов разбивается на M сегментов размером N отсчетов каждый
Вычисляется БПФ от каждого сегмента
Усредняется оценка СПМ
Для снижения потерь из-за взвешивания функцией «окна» применяется перекрытие сегментов на ½ или ¼.
Увеличение длины сегмента соответствует улучшению разрешающей способности и снижению достоверности (возрастанию ошибки), и наоборот.

## Slide 30: Коррелограммный метод оценки СПМ
Основан на дискретном аналоге теоремы Винера-Хинчина.
Последовательность операций:
Вычислить АКФ реализации процесса в диапазоне [0,N-1] дискретных задержек:
Вычислить ДПФ размерности N от АКФ c использованием «окна»:
Увеличение диапазона задержек АКФ соответствует улучшению разрешающей способности, и снижению достоверности
(возрастанию ошибки), и наоборот.
Рекомендуется: начинать оценку СПМ с высокой достоверности, продвигаясь в направлении более высокого разрешения по частоте.

## Slide 31: Формирование случайных сигналов (шумов)
Формирование случайного сигнала с равномерным распределением

## Slide 32: Формирование случайного сигнала с равномерным распределением
-
Гармонический сигнал со случайной начальной фазой
-

## Slide 33: Формирование случайного сигнала с равномерным распределением
0
Случайный дискретный сигнал с равномерным распределением амплитуд
-
Шум, но не белый!!!,
т.к. распределение амплитуд не по нормальному (гауссовому) закону

## Slide 34: Формирование случайного сигнала с равномерным распределением
;
Удобно задавать
0
-0,5
0
0,5

## Slide 35: Формирование случайного сигнала с равномерным распределением
М-последовательность или последовательность максимальной длины (Maximum length sequence, MLS) — псевдослучайная двоичная последовательность, порожденная регистром сдвига с линейной обратной связью и имеющая максимальный период.
период последовательности ;
количество “1”, на длине N на единицу больше, чем количества “0”;
любая комбинация из M символов на длине N имеет не более одного повторения (кроме нулей);
сумма по модулю 2 любой М-последовательности с её произвольным циклическим сдвигом также является М-последовательностью;
УБЛ периодической АКФ равен
УБЛ АКФ близок к

## Slide 36: Формирование случайного сигнала с равномерным распределением
Обобщенная схема генератора двоичной М-последовательности
Схема генератора с полиномом z4+z+1

## Slide 37: Формирование случайного сигнала с равномерным распределением
Формирование многоразрядного псевдослучайного сигнала

## Slide 38: Формирование случайного сигнала с равномерным распределением
Формирование многоразрядного псевдослучайного сигнала

## Slide 39: Формирование случайного сигнала с равномерным распределением
Формирование многоразрядного псевдослучайного сигнала

## Slide 40: Формирование случайного сигнала с произвольным распределением
Для любой
с плотностью распределения вероятности
- распределена по равномерному закону на интервале [0…1]
Метод обратной функции
1. Формируется с равномерным распределением;
2. Решается уравнение

## Slide 41: Формирование случайного сигнала с произвольным распределением
Формирование сигнала с распределением Рэлея

## Slide 42: Формирование случайного сигнала с нормальным распределением
Формирование сигнала суммированием
На практике
Если
то

## Slide 43: Формирование случайного сигнала с нормальным распределением
Формирование методом полярных координат
На основе распределения Рэлея:
По определению закона Рэлея, проекции вектора
на координатные оси
будут распределены по нормальному закону с
и СКО
Таким образом:
- с равномерным распределением [0…1], то:
Если

## Slide 44: АЛГОРИТМЫ CORDIC
Применяется в микроконтроллерах и ПЛИС, когда операции умножения являются ресурсоемкими
CORDIC (от англ. COordinate Rotation Digital Computer – цифровой вычислитель вращения координат) – итерационный метод сведения прямых вычислений сложных функций к выполнению операций сложения и сдвига.
1624 г. Генри Бриггс использовал для составления таблиц логарифмов.
1956 Джек Волдер применил для вычисления тригонометрических функций
1975 В.Д. Байков систематизировал алгоритмы
В.Д. Байков, В.Б. Смолов Специализированные процессоры: итерационные алгоритмы и структуры

## Slide 45: АЛГОРИТМЫ CORDIC
Основная идея – последовательное (итерационное) приближение аргумента (вектора) к нулю (единице)
или:
положив:

## Slide 46: АЛГОРИТМЫ CORDIC
Таким образом, если произвольный угол представить в виде суммы углов:

## Slide 47: АЛГОРИТМЫ CORDIC
Пример:
Против часовой стрелки:
По часовой стрелке:

## Slide 48: АЛГОРИТМЫ CORDIC
Пример:
;
=> против часовой стрелки
Против часовой стрелки:
По часовой стрелке:

## Slide 49: АЛГОРИТМЫ CORDIC
Пример:
;
=> по часовой стрелке
Против часовой стрелки:
По часовой стрелке:

## Slide 50: АЛГОРИТМЫ CORDIC
Пример:
Против часовой стрелки:
По часовой стрелке:
;
=> против часовой стрелки

## Slide 51: АЛГОРИТМЫ CORDIC
Пример:
Против часовой стрелки:
По часовой стрелке:
;
=> против часовой стрелки

## Slide 52: АЛГОРИТМЫ CORDIC
Пример:
Против часовой стрелки:
По часовой стрелке:
;
=> по часовой стрелке
… и так далее

## Slide 53: АЛГОРИТМЫ CORDIC
значения функции sin и cos возможно вычислить заранее и хранить в памяти
в данном примере для работы алгоритма требуются 2 операции умножения
=(
По часовой стрелке:
Преобразовав к виду:
Против часовой стрелки:
потребуется 1 операция умножения на итерацию, а на последней стадии
необходимо будет скорректировать результат, умножив на постоянный множитель, пропорциональный числу итераций (коэффициент деформации)

## Slide 54: АЛГОРИТМЫ CORDIC
Если значение угла β выбирать не 450, 450 /2, 450 /4, 450 /8 …, а 450, 26.5650, 14.0360, 7.1250, 3.5760, …, т.е. таким, чтобы
=>
Тогда:
- коэффициент деформации, на который умножается результат; зависит только от числа итераций, поэтому может быть заранее рассчитан.
Таблица углов заранее рассчитана и хранится в памяти

## Slide 55: АЛГОРИТМЫ CORDIC
Если значение угла β выбирать не 450, 450 /2, 450 /4, 450 /8 …, а 450, 26.5650, 14.0360, 7.1250, 3.5760, …, т.е. таким, чтобы
=>
Тогда:
- коэффициент деформации, на который умножается результат; зависит только от числа итераций, поэтому может быть заранее рассчитан.

## Slide 56: АЛГОРИТМЫ CORDIC
AngTable = 45, 26.565, 14.036, 7.125, 3.576, 1.790, 0.895, 0.448
SumAngle = 0
LoopNum = 0
Если Y > 0:
Xnew = X + (Y >> LoopNum)
Ynew = Y – (X >> LoopNum)
SumAngle = SumAngle + AngTable[LoopNum]
LoopNum = LoopNum + 1
Если Y < 0:
Xnew = X - (Y >> LoopNum)
Ynew = Y + (X >> LoopNum)
SumAngle = SumAngle – AngTable[LoopNum]
LoopNum = LoopNum + 1
Пример реализации алгоритма:

## Slide 57: Построение цифровых приёмных устройств
Цифровое гетеродинирование
Назначение: перенос спектра сигнала с одной частоты на другую.
Применение: в цифровых приемниках прямого преобразования

## Slide 58: Цифровое гетеродинирование
Основан на свойстве преобразования Фурье: переносу спектра сигнала на соответствует умножение на комплексный гармонический сигнал этой частоты

## Slide 59: Цифровое гетеродинирование
Основан на свойстве преобразования Фурье: переносу спектра сигнала на соответствует умножение на комплексный гармонический сигнал этой частоты

## Slide 60: Цифровое гетеродинирование
Пример гетеродинирования действительного сигнала

## Slide 61: Цифровое гетеродинирование
Пример гетеродинирования действительного сигнала (II зона Найквиста)

## Slide 62: Цифровое гетеродинирование
Для подавления нежелательной зеркальной составляющей в спектре сигнала используют фильтр нижних частот

## Slide 63: Цифровое гетеродинирование

## Slide 64: Прямой цифровой синтез
Методы синтеза частоты:
прямой цифровой синтез (Direct Digital Synthesis - DDS)
косвенный (на основе ФАПЧ)
гибридный (комбинация ФАПЧ и DDS)
Основные характеристики синтезаторов частоты
диапазон перестройки (полоса частот выходного сигнала)
скорость перестройки
разрешение по частоте
уровень паразитных спектральных составляющих (чистота спектра сигнала)
неразрывность фаз выходного сигнала при перестройке
В качестве гетеродинов используются синтезаторы частоты (перестраиваемые генераторы), формирующие заданную частоту (набор частот) при фиксированной тактовой частоте.

## Slide 65: Прямой цифровой синтез
Синтезатор частоты на основе ФАПЧ (Phase Locked Loop - PLL)
Основной принцип: сравнение частоты (и фазы) выходного и опорного сигналов

## Slide 66: Прямой цифровой синтез
код частоты
знак
тактовый сигнал
выходной сигнал
Схема генератора прямого синтеза на основе накапливающего сумматора

## Slide 67: Прямой цифровой синтез
аккумулятор частоты
Шаг приращения частоты
выходной сигнал
Пример упрощённой схемы формирователя аналогового сигнала DDS
Код начальной частоты
Код начальной фазы
аккумулятор фазы
Код амплитуды

## Slide 68: Прямой цифровой синтез
Пример упрощённой схемы формирователя зондирующего сигнала РЛС методом прямого синтеза

## Slide 69: CIC-фильтры
Сascaded Integral-Comb filters - каскадные интегрально-гребенчатые фильтры, фильтры Хогенауэра (Hogenauer)
наиболее часто применяются во многоскоростных системах
не требуют операций умножения
АЧХ соответствует фильтрам нижних частот
легко перестраиваются при изменении коэффициента децимации (интерполяции)
используют целочисленную арифметику
1. E. B. Hogenauer. An economical class of digital filters for decimation and interpolation. IEEE Transactions on Acoustics, Speech and Signal Processing, ASSP-29(2):155–162, 1981
2. Использование CIC фильтров в задачах децимации и интерполяции сигналов [Электронный ресурс] // DSPlib.ru URL: http://www.dsplib.ru/content/cicid/cicid.html (Дата обращения: 19.10.2014)
Главный недостаток: плохие частотно-избирательные свойства

## Slide 70: CIC-фильтры
Интегратор

## Slide 71: CIC-фильтры
Гребенчатый КИХ
Частотная характеристика:

## Slide 72: Гребенчатый КИХ фильтр (ЧХ)
D=1
D=2

## Slide 73: Гребенчатый КИХ фильтр (ЧХ)
D=4
D=9

## Slide 74: Каскадное соединение интегратора и гребенчатого КИХ

## Slide 75: Частотная характеристика CIC фильтра
D=1
D=2

## Slide 76: Частотная характеристика CIC фильтра
D=4
D=9

## Slide 77: CIC фильтр высших порядков
N=4

## Slide 78: ЧХ CIC фильтров в зависимости от порядка N

## Slide 79: Рост разрядности CIC фильтров
Коэффициент передачи на нулевой частоте:
Например, при D=4, N=6: K0=72 дБ – рост разрядности данных в фильтре
при D=9, N=6 K0=114,5 дБ
Округление на промежуточных стадиях не допустимо!

## Slide 80: CIC фильтры в задачах децимации
Коэффициент прореживания (децимации) R=2
Требуемая частота среза ФНЧ:

## Slide 81: CIC фильтры в задачах децимации
Требуемая частота среза ФНЧ:
Первый ноль АЧХ CIC фильтра:
=>
Порядок N обеспечивает требуемое подавление в полосе заграждения
Пример: для прореживания в 4 раза с подавлением >40дБ

## Slide 82: CIC фильтры в задачах децимации
Для вычислений в фильтре используются только R-ые отсчёты входного сигнала, задержанные на D-тактов =>

## Slide 83: CIC фильтры в задачах децимации

## Slide 84: CIC фильтры в задачах децимации

## Slide 85: Коррекция АЧХ CIC фильтров

## Slide 86: Пример цифрового приемника на основе CIC фильтра

## Slide 87: Пример цифрового приемника на основе CIC фильтра
f, МГц
|H|, дБ
АЧХ CIC N=5

## Slide 88: Пример цифрового приемника на основе CIC фильтра
АЧХ корректирующего фильтра
f, МГц
|H|, МГц

## Slide 89: Пример цифрового приемника на основе CIC фильтра
Результирующая АЧХ фильтра
f, МГц
|H|, МГц

## Slide 90: Пример цифрового приемника на основе CIC фильтра

## Slide 91: Полуполосные фильтры
half band filters – экономичные фильтры, которые широко применяются при многоскоростной обработке сигналов, могут быть реализованы без умножителей
КИХ фильтр
чётное число коэффициентов
3 ненулевых коэффициента в центре ИХ
от центра ИХ в оба направления ненулевые коэффициенты чередуются с нулевыми значениями
общий вид ИХ от центра к краям – sinc функция
образуется из КИХ фильтра от с линейной ФЧХ типа 2 (N четное) с добавлением чередующихся нулевых отсчетов и вставкой центрального коэффициента значением 0,5
ЧХ симметрична относительно четверти частоты дискретизации
пульсации в полосе пропускания равны пульсациям в полосе заграждения

## Slide 92: Полуполосные фильтры
Образование ИХ полуполосных фильтров

## Slide 93: Полуполосные фильтры
Образование АЧХ полуполосных фильтров

## Slide 94: Полуполосные фильтры

## Slide 95: Полуполосные фильтры
Симметричный систолический полуполосный фильтр

## Slide 96: Полуполосные фильтры
Применение полуполосных фильтров при прореживании
Полуполосные фильтры без умножителей:
Tapio Saramäki. Multiplier-free half-band filters URL: http://www.cs.tut.fi/~ts/sldsp_part2_identical_subfilters_halfband.pdf

## Slide 97: Многоскоростная обработка сигналов
Лайонс Ричард. Цифровая обработка сигналов: Второе издание. Пер. с англ. – М.: ООО «Бином-Пресс», 2006 г. – 656 с.
Vaidyanathan P. Multirate Systems and Filter Banks. Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ, 1992
Витязев В.В., Зайцев А.А. Основы многоскоростной обработки сигналов: Учебное пособие. Часть 1 и 2; Рязан. гос. радиотехн. акад. - Рязань, 2006.
R. E. Crochiere and L. R. Rabiner. Multirate Digital Signal Processing. Prentice-Hall, 1983
Tapio Saramäki. SGN-2106 Multirate Signal Processing. URL: http://www.cs.tut.fi/~ts/

## Slide 98: Прореживание (децимация) сигналов

## Slide 99: Прореживание (децимация) сигналов
При больших R эффективнее двухэтапное прореживание отсчётов сигнала
- относительная ширина переходной полосы

## Slide 100: Прореживание (децимация) сигналов
не инвариантно во времени
не приводит к уменьшению амплитуды сигнала во временной области, но уменьшает уровень гармоник в частотной области в R раз (т.к. отсчёты ДПФ пропорциональны его размерности)
Прореживание снижает частоты дискретизации, а значит:
снижает требования к производительности;
снижает кол-во отсчётов во временной области, которые требуется обработать => быстрее закончатся вычисления => позволяет обрабатывать более широкую полосу;
снижает стоимость аппаратуры;
снижает потребляемую мощность;
позволяет улучшить отношение сигнал/шум (за счёт фильтрации)

## Slide 101: Прореживание (децимация) сигналов
не инвариантно во времени
не приводит к уменьшению амплитуды сигнала во временной области, но уменьшает уровень гармоник в частотной области в R раз (т.к. отсчёты ДПФ пропорциональны его размерности)
Прореживание снижает частоты дискретизации, а значит:
снижает требования к производительности;
снижает кол-во отсчётов во временной области, которые требуется обработать => быстрее закончатся вычисления => позволяет обрабатывать более широкую полосу;
снижает стоимость аппаратуры;
снижает потребляемую мощность;
позволяет улучшить отношение сигнал/шум (за счёт фильтрации)

## Slide 102: Интерполяция сигналов

## Slide 103: Преобразование частоты дискретизации

## Slide 104: Полифазные фильтры

## Slide 105: Полифазные фильтры

## Slide 106: Полифазные фильтры

## Slide 107: Полифазные фильтры
за счет распараллеливания на подфильтры позволяет обрабатывать сигнал на максимальной частоте

## Slide 108: Полифазные фильтры
позволяет экономить вычислительны ресурсы (умножители)

## Slide 109: Полифазные фильтры
позволяет экономить вычислительны ресурсы (умножители)

## Slide 110: Полифазные банки фильтров
применяются, когда требуется выполнять многополосную фильтрацию;
вычислительно эффективные

## Slide 111: Полифазные банки фильтров

## Slide 112: Полифазные банки фильтров

## Slide 113: Полифазные банки фильтров

## Slide 114: Полифазные банки фильтров

## Slide 115: Полифазные банки фильтров
(после умножителя дециматор оставляет каждый R отсчёт):
при n=mR:

## Slide 116: Тождества Нобеля

## Slide 117: Полифазные банки фильтров

## Slide 118: Полифазные банки фильтров
импульсные характеристики полифазных фильтров
во временной
представляют собой соответствующую секцию импульсной характеристики эквивалентного ФНЧ
изменяется порядок вычислений: прореживание-фильтрация-демодуляция
демодуляция выполняется эффективными алгоритмами вычисления ДПФ

## Slide 119: Полифазные банки фильтров
вычислительные затраты при обработке на основе полифазных фильтров:
вычислительные затраты при обработке полифазным банком фильтров (БПФ по основанию 2):
Если R=32, а N=16 банку фильтров требуется 400 умножений (вместо 11264 для полифазного)

## Slide 120: Полифазное БПФ
http://www.dsplib.ru/content/polyphasefft/polyphase.html
взвешивание
суммирование секций
БПФ
разбивка на секции
весовая функция

## Slide 121: Полифазное БПФ
1. Взвешивание:
2. Суммирование секций:
3. Вычисление БПФ:

## Slide 122: Полифазное БПФ
ДПФ :
Поскольку:
Прореженное в L раз ДПФ сигнала :

## Slide 123: Полифазное БПФ
Поскольку:
Тогда:

## Slide 124: Полифазное БПФ
Результат на выходе полифазного БПФ есть результат прореженного в L раз ДПФ исходного взвешенного сигнала

## Slide 125: Полифазное БПФ
Возможны потери спектральных составляющих:
Важно правильно выбирать весовую функцию

## Slide 126: Полифазное БПФ
после взвешивания пики «растекаются» по соседним бинам
что исключает пропуски гармоник

## Slide 127: Полифазное БПФ
БПФ
ПБПФ
Хэмминга
Хэмминга
Блэкмана
Блэкмана-Хэрриса
максимально-плоское
максимально-плоское

## Slide 128: Полифазное БПФ
ПБПФ снижает вычислительные затраты или позволяет улучшить частотное разрешение при тех же затратах.
Улучшение разрешения обеспечивается за счет полифазной обработки в L раз более длинного блока данных сигнала.
чувствителен к выбору весовой функции
ПБПФ – преобразование с потерями (обратного преобразования – не существует)
для обработки требуется выборка большего объема
Область применения полифазного БПФ
Анализаторы спектра, когда не предъявляется жестких требований к измерениям уровня сигнала. Там где потеря гармоники недопустимо применять полифазное БПФ нужно с осторожностью.

## Slide 129: Алгоритм Герцеля (Goertzel algorithm)
Метод вычисления ДПФ с помощью рекурсивного фильтра.
Применяется для вычисления спектральных компонент, в произвольно заданных точках частотной оси.
Например, DTMF (двухтональные многочастотные сигналы)
ДПФ сигнала:
где:
Поскольку:
то:

## Slide 130: Алгоритм Герцеля (Goertzel algorithm)
Распишем сумму в формуле ДПФ в виде слагаемых:
Обозначив:
и вынося
получим:
Аналогично:

## Slide 131: Алгоритм Герцеля (Goertzel algorithm)
Таким образом можно записать рекуррентное соотношение:
При
БИХ фильтр I-порядка
Системная функция фильтра:

## Slide 132: Алгоритм Герцеля (Goertzel algorithm)
Умножим числитель и знаменатель на
Так как:
то:

## Slide 133: Алгоритм Герцеля (Goertzel algorithm)
- вещественное => требуется N вещественных умножений и 1 комплексное на
Следует учитывать, что коэффициент α изменяется в диапазоне [0;±2], что приводит к удвоенному (по сравнению с ДПФ) росту разрядности при вычислениях.

## Slide 134: Преобразование Гильберта
- ортогональное дополнение
, если:
- преобразование Гильберта
- ядро преобразования Гильберта (ИХ фильтра Гильберта)
- обратное ПГ
Chart: 
| -2 | -1.9 | -1.7999999999999998 | -1.6999999999999997 | -1.5999999999999996 | -1.4999999999999996 | -1.3999999999999995 | -1.2999999999999994 | -1.1999999999999993 | -1.0999999999999992 | -0.99999999999999922 | -0.89999999999999925 | -0.79999999999999927 | -0.69999999999999929 | -0.59999999999999931 | -0.49999999999999933 | -0.39999999999999936 | -0.29999999999999938 | -0.19999999999999937 | -9.9999999999999367E-2 | 0.1 | 0.2 | 0.30000000000000004 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.79999999999999993 | 0.89999999999999991 | 0.99999999999999989 | 1.0999999999999999 | 1.2 | 1.3 | 1.4000000000000001 | 1.5000000000000002 | 1.6000000000000003 | 1.7000000000000004 | 1.8000000000000005 | 1.9000000000000006 | 2.0000000000000004
h(t) | -0.15915 | -0.16753 | -0.17684 | -0.18724 | -0.19894 | -0.21221 | -0.22736 | -0.24485 | -0.26526 | -0.28937 | -0.31831 | -0.35368 | -0.39789 | -0.45473 | -0.53052 | -0.63662 | -0.79577 | -1.061 | -1.5915 | -3.1831 | 3.1831 | 1.5915 | 1.061 | 0.79577 | 0.63662 | 0.53052 | 0.45473 | 0.39789 | 0.35368 | 0.31831 | 0.28937 | 0.26526 | 0.24485 | 0.22736 | 0.21221 | 0.19894 | 0.18724 | 0.17684 | 0.16753 | 0.15915
Используется при однополосной модуляции и демодуляции сигналов, для формирования аналитического сигнала.

## Slide 135: Частотная характеристика преобразователя Гильберта
- ЧХ фильтра Гильберта
идеальный фазовращатель (физически нереализуем);
удаляет постоянную составляющую

## Slide 136: Основные свойства преобразования Гильберта
1. линейность:
- ПГ для
если
- ПГ для
, а
, то:
- ПГ для
где
- константы
2. сдвиг:
- ПГ для
если
, то:
- ПГ для
где
- константа
3. свертка:
- ПГ для
если
- ПГ для
, а
, то:
- ПГ для

## Slide 137: Преобразователь Гильберта для дискретных сигналов
физически нереализуем => ограничить и задержать ИХ

## Slide 138: Преобразователь Гильберта для дискретных сигналов
АЧХ ПГ порядка 32
Симметрия и нулевые значения четных отсчетов ИХ облегчают реализацию ПГ.
Порядок фильтра необходимо выбирать исходя из требуемого динамического диапазона.
С вычислительной точки зрения наиболее актуально использовать ПГ только в случае, когда требуется несложная обработка полосного сигнала на ПЧ (без переноса), во всех остальных случаях более экономично применять БПФ или квадратурную демодуляцию сигнала.